# ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 февраля 2004 г. N 77-ПП

О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ СИСТЕМЫ УЧЕТА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАСЧЕТОВ ЗА ХОЛОДНУЮ, ГОРЯЧУЮ ВОДУ

И ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ И ОБЪЕКТАХ СОЦИАЛЬНОЙ

СФЕРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

(в ред. постановлений Правительства Москвы

от 25.05.2004 N 329-ПП, от 28.08.2007 N 750-ПП,

от 28.12.2010 N 1102-ПП, от 13.09.2011 N 422-ПП,

от 26.12.2012 N 831-ПП, от 25.02.2014 N 75-ПП)

В целях организации расчетов за коммунальные услуги по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в городе Москве Правительство Москвы постановляет:

(преамбула в ред. постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 N 831-ПП)

1 - 2. Утратили силу. - Постановление Правительства Москвы от 28.08.2007 N 750-ПП.

3. Утвердить:

3.1. Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 26.12.2012 N 831-ПП.

3.2. Методику распределения между абонентами и потребителями объемов и стоимости холодной и горячей воды и услуг водоотведения на основе показаний приборов учета воды (приложение 2).

4 - 22. Утратили силу. - Постановление Правительства Москвы от 28.08.2007 N 750-ПП.

23. В целях единообразного применения настоящего постановления предоставить Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы право издавать соответствующие разъяснения по реализации настоящего постановления.

(п. 23 введен постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 N 831-ПП)

24. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 13.09.2011 N 422-ПП)

Мэр Москвы

Ю.М. Лужков

# Приложение 1

к постановлению Правительства

Москвы

от 10 февраля 2004 г. N 77-ПП

ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

ПО ОБЩЕДОМОВЫМ И КВАРТИРНЫМ ПРИБОРАМ УЧЕТА

Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы

от 26.12.2012 N 831-ПП.

# Приложение 2

к постановлению Правительства

Москвы

от 10 февраля 2004 г. N 77-ПП

МЕТОДИКА

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ АБОНЕНТАМИ И ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ОБЪЕМОВ

И СТОИМОСТИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ

НА ОСНОВЕ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА ВОДЫ

(в ред. постановлений Правительства Москвы

от 13.09.2011 N 422-ПП, от 26.12.2012 N 831-ПП,

от 25.02.2014 N 75-ПП)

Данная Методика предназначена для определения порядка распределения объемов и стоимости услуг холодного и горячего водоснабжения и водоотведения между потребителями воды, находящимися (проживающими) в многоквартирных домах, только при наличии установленных общедомовых приборов учета воды.

(в ред. постановлений Правительства Москвы от 13.09.2011 N 422-ПП, от 26.12.2012 N 831-ПП)

Методика устанавливает порядок распределения объемов и стоимости услуг холодного и горячего водоснабжения и водоотведения между потребителями на основании показаний приборов учета, установленных в многоквартирных домах.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 N 831-ПП)

В случае отсутствия приборов учета воды (коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) расчет стоимости услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения производится по нормативам водопотребления, утвержденным в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

(абзац введен постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 N 831-ПП)

## Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. При разработке данной Методики использованы следующие законодательные и нормативные документы:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2, статьи 539-548);

- дефис утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 26.12.2012 N 831-ПП;

- СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий";

- дефисы четвертый - седьмой утратили силу. - Постановление Правительства Москвы от 13.09.2011 N 422-ПП;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества".

1.2. В Методике используются следующие основные понятия и обозначения:

- абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

- водопотребление - использование воды абонентом (субабонентом) на удовлетворение своих нужд или нужд потребителей услуг, жильцов;

- жильцы - потребители услуг - физические лица, пользующиеся на праве собственности или ином законном основании жилым помещением в многоквартирном доме, а также граждане, проживающие (в том числе временно) в жилом помещении.

Установить, что выявление числа физических лиц, пользующихся жилым помещением, осуществляется с учетом Методических рекомендаций, утверждаемых Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы;

- расчетный период - установленный договором между ресурсоснабжающей организацией и исполнителем или исполнителем и потребителем период времени, за который полностью оплачивается потребление холодной и/или горячей воды по данным учета потребления коллективными (общедомовыми) приборами учета воды;

- субабоненты - юридические лица, а также индивидуальные предприниматели - собственники, владельцы, арендаторы нежилых помещений в многоквартирном доме, получающие по договору с абонентом холодную и горячую воду и/или сбрасывающие сточные воды в канализационные сети абонента.

(п. 1.2 в ред. постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 N 831-ПП)

1.3. Понятия "водоотведение (канализование)", "горячее водоснабжение", "жилое помещение", "исполнитель услуг (исполнитель)", "квартирные приборы учета", "нежилое помещение в многоквартирном доме", "общедомовые нужды", "общедомовые приборы учета", "потребитель услуг", "ресурсоснабжающая организация", "холодное водоснабжение" употребляются в настоящей Методике в значениях, определенных Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

(п. 1.3 введен постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 N 831-ПП)

## Раздел 2. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОПЛАТЕ АБОНЕНТАМИ

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НА ОСНОВЕ ПОКАЗАНИЯ

ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

И ПРИБОРОВ УЧЕТА ВОДЫ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦТП

Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы

от 13.09.2011 N 422-ПП.

## Раздел 3. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОПЛАТЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ

В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ ОТСУТСТВИИ КВАРТИРНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА

ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

3.1. Субабоненты рассчитываются за услуги холодного и горячего водоснабжения и водоотведения с исполнителем услуг следующим образом:

3.1.1. Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 13.09.2011 N 422-ПП.

3.1.2. При наличии у субабонентов приборов учета холодной и горячей воды они рассчитываются с исполнителем услуг по тарифу, соответствующему их группе потребления, за фактический объем потребления холодной и горячей воды, определяемый по показаниям этих приборов.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 N 831-ПП)

Объем водоотведения определяется по следующей формуле:

W       = "альфа" (W         + W        ) (куб. м),   (27)

суб.к.             суб.хол.    суб.гор.

где:

"альфа" - коэффициент соотношения расходов водопотребления и водоотведения, определяемый в соответствии с балансом водопотребления и водоотведения субабонента, составленным по эксплуатационным нормам водопотребления и паспортным данным технологического оборудования.

Размеры платежей составят:

- за потребление холодной воды:

П         = W        Т         (руб.);         (28)

суб.х.в.    суб.хол. суб.х.в.

- за потребление горячей воды:

П         = W        Т         (руб.);         (29)

суб.г.в.    суб.гор. суб.г.в.

- за услуги водоотведения (П     ):

суб.к

П       = W     Т      (руб.),             (30)

суб.к.    суб.к суб.к

где:

W        , W         - объемы     потребления    соответственно

суб.хол.   суб.гор.

холодной,  горячей воды, определяемые по показаниям приборов учета

холодной и горячей воды, установленных у субабонента, куб. м;

Т        , Т        , Т       - тарифы    соответственно     на

суб.х.в.   суб.г.в.   суб.к.

холодную  воду,  на  горячую  воду  и  на  услуги   водоотведения,

утвержденные для соответствующей группы потребителей, руб./куб. м.

3.2. Жильцы дома, в котором отсутствуют квартирные приборы учета, рассчитываются с исполнителем услуг за объемы потребления холодной и горячей воды и водоотведение, определяемые расчетным путем, с учетом показаний других установленных в доме приборов учета воды.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.02.2014 N 75-ПП)

Объемы потребления холодной и горячей воды за расчетный период одним жильцом не могут превышать норматива водопотребления, увеличенного на повышающий коэффициент, равный 2.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.02.2014 N 75-ПП)

Объемы потребления холодной и горячей воды за расчетный период одним жильцом, превышающие норматив водопотребления, увеличенный на повышающий коэффициент, равный 2, исполнитель услуг оплачивает за счет собственных средств.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.02.2014 N 75-ПП)

Установленный абзацем третьим настоящего пункта порядок расчета не распространяется на случаи, при которых исполнителем услуг является ресурсоснабжающая организация. В указанном случае объемы потребления холодной и горячей воды за расчетный период, превышающие норматив водопотребления, увеличенный на повышающий коэффициент, равный 2, рассчитываются и распределяются между жилыми помещениями пропорционально количеству жильцов в соответствии с формулами 34, 35 подпункта 3 пункта 3.2.1 настоящей Методики.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.02.2014 N 75-ПП)

3.2.1. Объемы потребления холодной, горячей воды и водоотведения за расчетный период, а также размеры ежемесячных платежей определяются следующим образом:

1) определяется объем потребления холодной воды за расчетный период всеми жильцами дома:

n

W         = W         - (SUM W          +        (31)

жит.хол.    хол.дом.    i=1  суб.хол.i

+ W        ) (куб. м),

общ.х.в.

где:

W         - объем  потребления  холодной  воды  всеми  жильцами

жит.хол.

дома, куб. м;

W         - объем потребления холодной  воды,  определяемый  по

хол.дом.

показаниям общедомового прибора учета холодной воды, куб. м;

W          - объем    потребления    холодной     воды    i-тым

суб.хол.i

субабонентом, определяемый в соответствии с п. 3.1, куб. м;

n - количество субабонентов, расположенных в данном доме;

W         - объем холодной воды, израсходованный на общедомовые

общ.х.в.

нужды. Определяется  по показаниям  приборов учета  холодной воды,

установленных в  местах  разбора  воды на  общедомовые  нужды, или

при  их  отсутствии  принимается  равным  в  размере  5% от объема

потребления холодной воды,  определяемого  по общедомовому прибору

учета холодной воды, куб. м;

(в ред. постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 N 831-ПП)

2) определяется объем потребления горячей воды за расчетный период всеми жильцами дома:

n

W         = W         - (SUM W          +        (32)

жит.гор.    гор.дом.    i=1  суб.гор.i

+ W        ) (куб. м),

общ.г.в.

где:

W         - объем потребления горячей воды всеми жильцами дома,

жит.гор.

куб. м;

W         - объем потребления  горячей  воды,  определяемый  по

гор.дом.

показаниям общедомовых приборов учета горячей воды, куб. м;

W         = W          - W           (куб. м),      (33)

гор.дом.    под.труб.    цирк.труб.

где:

W          - объем воды,  определяемый  по  показаниям  прибора

под.труб.

учета, установленного  на  подающем  трубопроводе  горячей   воды,

куб. м;

W           - объем воды,  определяемый по  показаниям  прибора

цирк.труб.

учета, установленного на циркуляционном трубопроводе горячей воды,

куб. м;

W          - объем потребления горячей воды i-тым субабонентом,

суб.гор.i

определяемый в соответствии с п. 3.1, куб. м;

n - количество субабонентов, расположенных в данном жилом доме;

W         - объем горячей воды,  израсходованный на общедомовые

общ.г.в.

нужды. Определяется по показаниям  приборов  учета  горячей  воды,

установленных в местах  разбора воды на общедомовые нужды, или при

их   отсутствии  принимается  равным  в  размере  5%   от   объема

потребления  горячей  воды,  определенного по общедомовым приборам

учета горячей воды;

(в ред. постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 N 831-ПП)

3) определяются   объемы   потребления   холодной  (W        ),

чел.хол.

горячей (W        ) воды  за  расчетный  период  одним  человеком,

чел.гор.

проживающим в данном жилом доме:

W         = W        /N (куб. м/чел.);          (34)

чел.хол.    жит.хол.

W         = W        /N (куб. м/чел.),          (35)

чел.гор.    жит.гор.

где:

W        , W         - объемы потребления всеми  жильцами  дома

жит.хол.   жит.гор.

соответственно холодной и горячей воды, куб. м;

N - количество жильцов в доме, чел.;

4) определяются  объемы  потребления  холодной,  горячей  воды,

оплачиваемые жильцами каждой квартиры в данном доме (W       ):

кв.опл.

W            = W        N    (куб. м);          (36)

кв.хол.опл.    чел.хол. кв.

W            = W        N    (куб. м),          (37)

кв.гор.опл.    чел.гор. кв.

где:

W        , W         - объемы    потребления     соответственно

чел.хол.   чел.гор.

холодной, горячей воды одним человеком, проживающим в данном доме,

куб. м;

N    - количество человек, проживающих в квартире, чел.;

кв

5) объем  водоотведения  (W         ) сточных  вод  принимается

кв.опл.к.

равным суммарному  объему  потребления  холодной  (W          )  и

кв.опл.хол

горячей (W           ) воды:

кв.опл.гор.

W          = W           + W            (куб. м);     (38)

кв.опл.к.    кв.опл.хол    кв.опл.гор.

6) размеры платежей одной квартиры за расчетный период составят:

- за потребление холодной воды (П           ):

кв.хол.опл.

П            = W           Т     (руб);          (39)

кв.хол.опл.    кв.хол.опл. х.в.

- за потребление горячей  воды (П           ):

кв.хол.опл.

П            = W           Т     (руб);          (40)

кв.гор.опл.    кв.гор.опл. г.в.

- за услуги водоотведения (П           ):

кв.кан.опл.

П            = (W            + W           )Т  (руб.),  (41)

кв.кан.опл.     кв.хол.опл.    кв.гор.опл.  к

где:

W           , W            - объемы потребления  соответственно

кв.хол.опл.   кв.гор.опл.

холодной,  горячей  воды  жильцами  данной  квартиры  за расчетный

период, куб. м;

Т    , Т   ,  Т  - тарифы,    утвержденные     для    населения

х.в.   г.в    к

соответственно   на  холодную  воду,  горячую  воду  и  на  услуги

водоотведения, руб./куб. м.

3.2.2. При временном отсутствии потребителя в жилом помещении осуществляется перерасчет размера платы всем жильцам за услуги холодного и горячего водоснабжения и водоотведения.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 N 831-ПП)

Размер дополнительных платежей, подлежащих оплате каждой квартирой, определяется следующим образом (на примере перерасчета за период временного отсутствия потребителя, равный трем расчетным периодам (далее - квартал):

(в ред. постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 N 831-ПП)

1) определяются объемы потребления холодной (W               ),

жит.хол.квартал

горячей (W               ) воды всеми жильцами за три  расчетных

жит.гор.квартал

периода:

(в ред. постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 N 831-ПП)

W                = W          + W          +       (42)

жит.хол.квартал    жит.хол.1    жит.хол.2

+ W          (куб. м);

жит.хол.3

W                = W          + W          +       (43)

жит.гор.квартал    жит.гор.1    жит.гор.2

+ W          (куб. м),

жит.гор.3

где:

W         , W         ,   W            -   объемы   потребления

жит.хол.1   жит.хол.2     жит.хол.3

холодной воды всеми жильцами дома соответственно за первый, второй

и третий расчетные периоды, определяемые по формуле (31);

W         , W         , W          - объемы потребления горячей

жит.гор.1   жит.гор.2   жит.гор.3

воды всеми жильцами дома соответственно за первый, второй и третий

расчетные периоды, определяемые по формуле (32);

2) определяются средние за квартал расходы потребления холодной

(q    ), а также горячей (q    ) воды одним человеком в сутки:

хол.                     гор.

n

q     = W               /SUM N Р  (куб. м/чел. сут.);   (44)

хол.    жит.хол.квартал i=1  i i

n

q     = W               /SUM N Р  (куб. м/чел. сут.),   (45)

гор.    жит.гор.квартал i=1  i i

где:

N  - число жильцов, присутствующих в доме одинаковое количество

i

суток, чел.;

Р  - количество  суток, в течение которых в доме присутствовало

i

одинаковое число жильцов, сут.;

n - количество периодов с одинаковым  числом  присутствующих  в

доме жильцов;

3) определяются объемы потребления холодной  (W              ),

кв.хол.квартал

а  также  горячей  (W               )  воды  каждой  квартирой  за

кв.гор.квартал

расчетный квартал:

n

W               = q     SUM (N    P    ) (куб. м);     (46)

кв.хол.квартал    хол. i=1   кв.i кв.i

n

W               = q     SUM (N    P    ) (куб. м),     (47)

кв.гор.квартал    гор. i=1   кв.i кв.i

где:

q    , q      -  средние   за   квартал   расходы   потребления

хол.   гор.

соответственно  холодной,  горячей  воды  одним человеком в сутки,

куб. м/чел. сут.;

N     - число жильцов,  присутствующих  в  квартире  одинаковое

кв.i

количество суток, чел.;

P     - количество суток,  в течение которых одно и то же число

кв.i

жильцов присутствовало в квартире, сут.;

n - количество периодов с одинаковым  числом  присутствующих  в

квартире жильцов.

Объем водоотведения    (W              )   принимается   равным

кв.кан.квартал

суммарному потреблению холодной и горячей воды:

W               = W               +

кв.кан.квартал    кв.гор.квартал

+ W               (куб. м);               (48)

кв.хол.квартал

4) определяются   дополнительные  объемы  потребления  холодной

(W           ),  горячей (W           )  воды,  подлежащие  оплате

кв.хол.доп.              кв.гор.доп.

жильцами каждой квартиры за квартал:

(в ред. постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 N 831-ПП)

W            = W               - (W             +     (49)

кв.хол.доп.    кв.хол.квартал     кв.хол.опл.1

+ W             + W            ) (куб. м);

кв.хол.опл.2    кв.хол.опл.3

W            = W               - (W             +     (50)

кв.гор.доп.    кв.гор.квартал     кв.гор.опл.1

+ W             + W            ) (куб. м),

кв.гор.опл.2    кв.гор.опл.3

где:

W            , W            ,     W                 -    объемы

кв.хол.опл.1   кв.хол.опл.2       кв.хол.опл.3

потребления холодной воды жильцами данной квартиры  соответственно

за  первый,  второй  и  третий расчетные периоды,  определяемые по

формуле (36), куб. м;

W            , W            ,      W                -    объемы

кв.гор.опл.1   кв.гор.опл.2        кв.гор.опл.3

потребления  горячей  воды жильцами данной квартиры соответственно

за первый,  второй и третий  расчетные  периоды,  определяемые  по

формуле (37), куб. м;

5) определяются размеры дополнительных платежей, которые должны оплатить жильцы квартиры за квартал.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 N 831-ПП)

Размеры дополнительных платежей составят:

- за потребление холодной воды:

П         = W           Т     (руб.);           (51)

хол.доп.    кв.хол.доп. х.в.

- за потребление горячей воды:

П         = W           Т     (руб.);           (52)

гор.доп.    кв.гор.доп. г.в.

- за услуги водоотведения:

П       = (W            + W           )Т   (руб.),    (53)

доп.к.     кв.хол.доп.    кв.гор.доп.  к.

где:

W           , W            - дополнительные объемы  потребления

кв.хол.доп.   кв.гор.доп.

соответственно холодной,  горячей воды  жильцами  данной  квартиры

(куб. м);

Т    , Т   ,   Т  - тарифы,    утвержденные    для    населения

х.в.   г.в.    к

соответственно  на  холодную  воду,  горячую  воду  и  на   услуги

водоотведения, руб./куб. м.

Пример расчета размера дополнительных платежей, подлежащих оплате одной квартирой.

Исходные данные:

Количество суток за квартал Р = 92 сут.

Объем потребления холодной воды всеми жильцами дома, определенный по формуле (31), составляет:

- за первый расчетный период (31 сут.) W      = 1296 куб. м;

жит.1

- за второй расчетный период (30 сут.) W      = 1320 куб. м;

жит.2

- за третий расчетный период (31 сут.) W      = 1382 куб. м.

жит.3

Объем потребления горячей воды всеми жильцами дома, определенный по формуле (32) составляет:

- за первый расчетный период (31 сут.) W      = 880 куб. м;

жит.1

- за третий расчетный период (31 сут.) W      = 922 куб. м.

жит.3

Общее число жильцов в доме N = 240 чел.

Число  жильцов,  представивших соответствующий документ  об  их

отсутствии за последний квартал N     = 19 чел.

отс

Из них:

- 5 человек отсутствовали весь квартал - 92 сут.;

- 3 человека отсутствовали 60 сут.;

- 10 человек отсутствовали 30 сут.;

- 1 человек отсутствовал 25 сут.

Тариф на холодную воду Т    = 3,11 руб./куб. м.

х.в.

Тариф на горячую воду Т    = 23,85 руб./куб. м.

г.в.

Тариф на услуги водоотведения Т  = 2,75 руб./куб. м.

к

Тарифы  на холодную и  горячую  воду  и  водоотведение  приняты

условно для расчетов.

(абзац введен постановлением Правительства  Москвы  от  26.12.2012

N 831-ПП)

Норматив потребления  населением  холодной воды в жилых домах с

общедомовыми и/или квартирными приборами учета (принят условно для

расчетов) q       = 140 л/чел. x сут. = 0,140 куб. м/чел. x сут.

н.хол.

Требуется:

Рассчитать размер дополнительного платежа для квартиры, в которой всего проживает 5 чел., трое из которых принесли соответствующие документы об их отсутствии в течение 30 сут., т.е. 3 человека присутствовали в течение 92 - 30 = 62 сут., остальные 2 человека присутствовали в течение всего квартала - 92 сут.

Расчет:

1) определяем     объем     потребления      холодной      воды

(W               )   по   формуле   (42),  а  также  горячей  воды

жит.хол.квартал

(W               ) по формуле (43) всеми жильцами за последние три

жит.гор.квартал

расчетных периода:

W                = W          + W          +

жит.хол.квартал    жит.хол.1    жит.хол.2

+ W          = 1296 + 1320 + 1382 = 3998 куб. м;

жит.хол.3

W                = W          + W          +

жит.гор.квартал    жит.гор.1    жит.гор.2

+ W          = 864 + 880 + 922 = 2666 куб. м;

жит.гор.3

2) определяем  средние  за квартал расходы потребления холодной

воды (q   )  по формуле (44),  а  также  горячей  воды  (q   )  по

хол                                                гор

формуле (45) одним человеком в сутки:

n

q    = W               /SUM N Р  = 3998/[(240 - 19)92 +

хол    жит.хол.квартал i=1  i i

+ 3(92 - 60) + 10(92 - 30) +

+ 1(92 - 25)] = 0,1893 куб. м/чел. сут.;

n

q    = W               /SUM N Р  = 2666/[(240 - 19)92 +

гор    жит.гор.квартал i=1  i i

+ 3(92 - 60) + 10(92 - 30) + 1(92 - 25)] =

= 0,1263 куб. м/чел. сут.;

3) определяем  объемы  потребления  в  расчетной  квартире   за

расчетный квартал холодной воды (W              ) по формуле (46),

кв.хол.квартал

горячей воды (W              ) по  формуле  (47)  и  водоотведения

кв.гор.квартал

(W              ) по формуле (48):

кв.кан.квартал

n

W               = q     SUM (N    P    ) = 0,1893 x

кв.хол.квартал    хол. i=1   кв.i кв.i

x (2 x 92 + 3 x 62) = 70,0 куб. м;

n

W               = q     SUM (N    P    ) = 0,1263 x

кв.гор.квартал    гор. i=1   кв.i кв.i

x (2 x 92 + 3 x 62) = 46,7 куб. м;

W               = W               + W               =

кв.кан.квартал    кв.гор.квартал    кв.хол.квартал

= 70 + 46,7 = 116,7 куб. м;

4) определяем  дополнительные  объемы потребления холодной воды

(W           )   по   формуле   (49),   а   также   горячей   воды

кв.хол.доп.

(W           )  по  формуле  (50),  подлежащие  оплате  жильцами в

кв.гор.доп.

данной квартире за расчетный квартал.

W            = W               - (W             +

кв.хол.доп.    кв.хол.квартал     кв.хол.опл.1

+ W             + W            ) =

кв.хол.опл.2    кв.хол.опл.3

= 70 - (27 + 28 + 29) = -14,0 куб. м;

W            = W               - (W             +

кв.гор.доп.    кв.гор.квартал     кв.гор.опл.1

+ W             + W            ) =

кв.гор.опл.2    кв.гор.опл.3

= 46,7 - (18 + 19 + 20) = -10,3 куб. м;

5) так как дополнительные объемы потребления холодной и горячей воды, подлежащие оплате, получились с отрицательным знаком, то при следующих начислениях размеры платежей за услуги холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения в данной квартире необходимо уменьшить на следующие величины:

- за потребление холодной воды на величину, определяемую по формуле (51):

П         = W           Т     = -14,0 x 3,11 = -43,45 руб.;

хол.доп.    кв.хол.доп. х.в.

- за потребление горячей воды на величину, определяемую по формуле (52):

П         = W           Т     = -10,3 x 23,85 = -245,65 руб.;

гор.доп.    кв.гор.доп. г.в.

- за услуги водоотведения на величину, определяемую по формуле (53):

П       = (W            + W           )Т   =

доп.к.     кв.хол.доп.    кв.гор.доп.  к.

= -(14,0 + 10,3) x 3,11= -75,57 руб.

## Раздел 4. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОПЛАТЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ В

ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАЛИЧИИ В ЧАСТИ КВАРТИР ПРИБОРОВ УЧЕТА

ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

4.1. Субабоненты рассчитываются с исполнителем услуг в соответствии с п. 3.1.

4.2. Жильцы рассчитываются с исполнителем услуг следующим образом:

(в ред. постановлений Правительства Москвы от 26.12.2012 N 831-ПП, от 25.02.2014 N 75-ПП)

4.2.1. В квартирах, оснащенных приборами учета холодной и горячей воды, объемы потребления холодной и горячей воды определяются по показаниям соответствующих приборов. Объем водоотведения принимается равным объему потребления холодной и горячей воды.

Размеры платежей жильцов (П    ),  имеющих  квартирные  приборы

жит.

учета, составят:

- за потребление холодной воды:

П            = W      Т     (руб.);           (54)

кв.хол.опл.    кв.хол х.в.

- за потребление горячей воды:

П            = W       Т     (руб.);           (55)

кв.гор.опл.    кв.гор. г.в.

- за услуги водоотведения:

П            = (W        + W       )Т  (руб.),       (56)

кв.кан.опл.     кв.хол.    кв.гор.  к

где:

W      , W          -    фактические     объемы     потребления

кв.хол.  кв.гор.

соответственно холодной,  горячей воды, определяемые по показаниям

квартирных приборов учета соответственно холодной,  горячей  воды,

куб. м;

Т    , Т   ,   Т    -   тарифы,   утвержденные  для  населения,

х.в.   г.в.    к

соответственно  на  холодную  воду,  горячую  воду  и  на   услуги

водоотведения, руб./куб. м.

4.2.2. В квартирах, не оснащенных приборами учета холодной и горячей воды, объемы потребления холодной, горячей воды и водоотведения определяются расчетным путем с учетом показаний всех установленных в доме приборов учета воды.

Объемы потребления холодной и горячей воды за расчетный период в жилом помещении, не оснащенном приборами учета холодной и горячей воды, одним жильцом не могут превышать норматива водопотребления, увеличенного на повышающий коэффициент, равный 2.

(абзац введен постановлением Правительства Москвы от 25.02.2014 N 75-ПП)

Объемы потребления холодной и горячей воды за расчетный период в жилом помещении, не оснащенном приборами учета холодной и горячей воды, одним жильцом, превышающие норматив водопотребления, увеличенный на повышающий коэффициент, равный 2, исполнитель услуг оплачивает за счет собственных средств.

(абзац введен постановлением Правительства Москвы от 25.02.2014 N 75-ПП)

Установленный абзацем третьим настоящего пункта порядок расчета не распространяется на случаи, при которых исполнителем услуг является ресурсоснабжающая организация. В указанном случае объемы потребления холодной и горячей воды за расчетный период, превышающие норматив водопотребления, увеличенный на повышающий коэффициент, равный 2, рассчитываются и распределяются между жилыми помещениями, не оснащенными приборами учета холодной и горячей воды, пропорционально количеству жильцов в соответствии с формулами 60, 61 подпункта 2 пункта 4.2.2.1 настоящей Методики.

(абзац введен постановлением Правительства Москвы от 25.02.2014 N 75-ПП)

4.2.2.1. Размеры ежемесячных платежей и объемы потребления холодной, горячей воды и водоотведения определяются следующим образом:

1) определяются объемы потребления холодной (W       ), а также

жит.хол.

горячей  (W       )  воды  за  расчетный  период   всеми  жильцами

жит.гор.

данного дома, не имеющими квартирных приборов учета соответственно

холодной и горячей воды:

n                k

W         = W         - (SUM W          + SUM W        + (57)

жит.хол.    хол.дом.    i=1  суб.хол.i   i=1  кв.хол.i

+ W         ) (куб. м/чел.);

общн.хол.

n                k

W        = W        - (SUM W          + SUM W         +  (58)

жит.гор    гор.дом    i=1  суб.гор.i   i=1  кв.гор.i

+ W         )(куб. м/чел.),

общн.гор.

где:

W        -  объем  потребления  холодной воды,  определяемый по

хол.дом.

показаниям общедомового прибора учета холодной воды, куб. м;

W         , W           -  объемы  потребления   соответственно

суб.хол.i   суб.гор.i

холодной,  горячей воды i-тым субабонентом, куб. м. Определяются в

соответствии с п. 3.1;

n - количество субабонентов в доме;

W        , W           -   объемы   потребления  соответственно

кв.хол.i   кв.гор.i

холодной,  горячей воды в  квартире,  определяемые  по  квартирным

приборам учета соответственно холодной, горячей воды, куб. м;

k -   количество   квартир  с  установленными  приборами  учета

холодной и горячей воды в данном жилом доме;

W          , W           -  объемы  потребления  соответственно

общ.н.хол.   общ.н.гор.

холодной,  горячей  воды на  общедомовые  нужды.  Определяются  по

показаниям приборов учета соответственно холодной,  горячей воды в

местах  разбора воды  на общедомовые  нужды или  при их отсутствии

принимаются  равными  5%  от   объемов   воды,   определяемых   по

общедомовым приборам учета соответственно холодной,  горячей воды,

куб. м;

(в ред. постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 N 831-ПП)

W         - объем потребления  горячей  воды,  определяемый  по

гор.дом.

показаниям общедомовых приборов учета горячей воды,  расположенных

на подающем и циркуляционном трубопроводе, куб. м;

W         = W          - W          ,         (59)

гор.дом.    под.труб.    цирк.труб.

где:

W         -  объем  воды,  определяемый  по  показаниям прибора

под.труб.

учета  горячей  воды,  установленного  на  подающем   трубопроводе

горячей воды, куб. м;

W          -  объем  воды,  определяемый  по показаниям прибора

цирк.труб.

учета горячей воды,  установленного на циркуляционном трубопроводе

горячей воды, куб. м;

2) определяются  объемы  потребления  холодной  (W        ),  а

чел.хол.

также  горячей  (W        )  воды  одним человеком,  проживающим в

чел.гор.

квартире, не оснащенной приборами учета холодной и горячей воды:

W         = W        /N (куб. м/чел.);         (60)

чел.хол.    жит.хол.

W         = W        /N (куб. м/чел.),         (61)

чел.гор.    жит.гор.

где:

W        , W           -  объемы   потребления   соответственно

жит.хол.   жит.гор.

холодной,  горячей воды за  расчетный  период  жильцами  дома,  не

имеющими квартирных приборов учета воды, куб. м;

N -  количество  жильцов,  не имеющих квартирных приборов учета

холодной, горячей воды, чел.;

3) определяются объемы потребления за расчетный период холодной

(W           ),   горячей   (W           )  воды  и  водоотведения

кв.хол.опл.                 кв.гор.опл.

(W         ), оплачиваемые жильцами каждой квартиры, не оснащенной

кв.к.опл.

приборами учета холодной и горячей воды:

W            = W        N        (куб. м);         (62)

кв.хол.опл.    чел.хол. чел.кв.

W            = W        N        (куб. м);         (63)

кв.гор.опл.    чел.гор. чел.кв.

W          = W            + W        (куб. м),       (64)

кв.к.опл.    кв.хол.опл.    кв.гор.

где:

W        , W         -  объемы    потребления    соответственно

чел.хол.   чел.гор.

холодной  и горячей  воды  за расчетный  период  одним  человеком,

проживающим   в квартире,    не   оснащенной    приборами    учета

соответственно холодной и горячей воды, куб. м/чел.;

N       - количество человек, проживающих в квартире, чел.;

чел.кв.

4) размеры ежемесячных платежей жильцов квартиры, не оснащенной

приборами учета воды (П    ), составят:

жит.

- за потребление холодной воды:

П            = W            Т     (руб.);        (65)

кв.хол.опл.    кв.хол.опл.  х.в.

- за потребление горячей воды:

П            = W            Т     (руб.);        (66)

кв.гор.опл.    кв.гор.опл.  г.в.

- за услуги водоотведения:

П            = (W        + W       )Т  (руб.),       (67)

кв.кан.опл.     кв.хол.    кв.гор.  к

где:

W           , W             - объемы потребления соответственно

кв.хол.опл.   кв.гор.опл.

холодной и горячей  воды  в  квартире,  определяемые  по  формулам

соответственно (62), (63), куб. м;

Т    , Т    ,  Т    -   тарифы,   утвержденные  для  населения,

х.в.   г.в.    к

соответственно  на  холодную  воду,  горячую  воду  и  на   услуги

водоотведения, руб./куб. м.

Примечание. При  отсутствии  данных  о   потреблении   воды   в

некоторых  квартирах  или нежилых  помещениях  определение величин

SUM W  , SUM W    , используемых в формулах, следует производить с

кв       суб

применением   данных  о  потреблении  воды  (в  этих  квартирах  и

помещениях) за предыдущие расчетные периоды.

4.2.2.2. При временном отсутствии потребителя в жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета, всем жильцам, не имеющим индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета, осуществляется перерасчет размера платы за услуги холодного и горячего водоснабжения и водоотведения.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 N 831-ПП)

Размер дополнительных платежей, подлежащих оплате жильцами каждой квартиры, определяется в соответствии с п. 3.2.2.

## Раздел 5. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОПЛАТЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ

В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАЛИЧИИ ВО ВСЕХ КВАРТИРАХ ПРИБОРОВ

УЧЕТА ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

5.1. Субабоненты рассчитываются с исполнителем услуг в соответствии с п. 3.1.

При возникновении  положительной разницы между объемом холодной

и/или  горячей  воды,  определяемым  по  показаниям   общедомового

прибора  учета  холодной  и/или  горячей воды, и суммарным объемом

потребления   соответственно   холодной   и/или   горячей    воды,

используемым  всеми  потребителями  услуг  и на общедомовые нужды,

исполнитель начисляет потребителям услуг дополнительные платежи  в

рублях  (П      )  за объем  холодной  (W            ) и/или объем

доп.ж.                         доп.суб.хол.

горячей   (W            )   воды   и   водоотведения   (куб.   м),

доп.суб.гор.

определяемые по следующим формулам:

W             = К    W        (куб. м);         (68)

доп.суб.хол.    хол. суб.хол

W             = К    W         (куб. м);         (69)

доп.суб.гор.    гор. суб.гор.

W           = W        + W         (куб. м),       (70)

доп.суб.к.    суб.хол    суб.гор.

где:

К    , К       -   коэффициенты  распределения  дополнительного

хол.   гор.

объема  соответственно  холодной,  горячей  воды  (определяются  в

соответствии с п. 5.3).

Дополнительные платежи составят:

- за потребление холодной воды:

П         = W            Т     (руб.);         (71)

доп.хол.    доп.суб.хол. х.в.

- за потребление горячей воды:

П         = W            Т     (руб.);         (72)

доп.гор.    доп.суб.гор. г.в.

- за услуги водоотведения:

П       = (W             + W            )Т  (руб.),   (73)

доп.к.     доп.суб.хол.    доп.суб.гор.  к

где:

Т    , Т    ,  Т  - тарифы соответственно на холодную и горячую

х.в.   г.в.    к

воду  и на услуги водоотведения,  утвержденные для соответствующей

группы потребителей, руб./куб. м.

5.2. Жильцы, проживающие в жилом доме, все квартиры которого оснащены приборами учета холодной и горячей воды, оплачивают исполнителю за фактические объемы потребления холодной и горячей воды, определяемые по показаниям квартирных приборов учета. Объем водоотведения принимается равным суммарному объему потребления холодной и горячей воды.

Размеры платежей жильцов (П    ) составят:

жит.

- за потребление холодной воды (П           ):

кв.хол.опл.

П            = W       Т     (руб.);          (74)

кв.хол.опл.    кв.хол. х.в.

- за потребление горячей воды (П           ):

кв.гор.опл.

П            = W       Т     (руб.);           (75)

кв.гор.опл.    кв.гор. г.в.

- за услуги водоотведения (П           ):

кв.кан.опл.

П            = (W        + W       )Т  (руб.),      (76)

кв.кан.опл.     кв.хол.    кв.гор.  к

где:

W       , W           -   фактические    объемы     потребления

кв.хол.   кв.гор.

соответственно холодной,  горячей воды, определяемые по показаниям

квартирных  приборов учета соответственно холодной,  горячей воды,

куб. м;

Т    , Т    , Т    -   тарифы,   утвержденные   для   населения

х.в.   г.в.   к

соответственно   на  холодную  воду,  горячую  воду  и  на  услуги

водоотведения, руб./куб. м.

5.2.2. При  возникновении  положительной  разницы между объемом

холодной  и/или   горячей   воды,   определяемым   по   показаниям

общедомового   прибора  учета  холодной   и/или  горячей   воды, и

суммарным  объемом  соответственно  холодной  и/или горячей  воды,

используемым всеми  потребителями  услуг  и  на общедомовые нужды,

исполнитель начисляет  жильцам  дополнительные  платежи  в  рублях

П      )  за дополнительные  объемы   холодной  (W        )  и/или

доп.ж.                                           доп.хол.

горячей (W        ) воды  и  водоотведения (W        )  (куб.  м),

доп.гор.                           доп.кан.

определяемые по следующим формулам:

W        = К    W        (куб. м);           (77)

доп.хол.   хол. кв.хол.

W         = К    W        (куб. м);           (78)

доп.гор.    гор. кв.гор.

W         = W         + W         (куб. м),       (79)

доп.кан.    доп.хол.    доп.гор.

где:

К    , К    - коэффициенты распределения дополнительного объема

хол.   гор.

соответственно холодной, горячей воды (определяются в соответствии

с п. 5.3).

Размер дополнительных платежей жильцов квартиры составит:

- за потребление холодной воды:

П         = W        Т     (руб.);            (80)

доп.хол.    доп.хол. х.в.

- за потребление горячей воды:

П         = W        Т     (руб.);            (81)

доп.гор.    доп.гор. г.в.

- за услуги водоотведения:

П       = (W         + W        )Т  (руб.),       (82)

доп.к.     доп.хол.    доп.гор.  к

где:

W        , W         - дополнительные объемы воды, определяемые

доп.хол.   доп.гор.

по формулам соответственно (77) и (78), куб. м;

Т    , Т    ,  Т   -   тарифы,  утвержденные   для   населения,

х.в.   г.в.    к

соответственно   на  холодную  воду,  горячую  воду  и  на  услуги

водоотведения, руб./куб. м.

5.3. Объемы  холодной  (W        )  и/или  горячей  (W        )

хол.доп.                     гор.доп.

воды, подлежащие дополнительному  распределению   между  жильцами,

определяются следующим образом:

n               k

W         = W         - (SUM W         + SUM W          +  (83)

хол.доп.    хол.дом.    i=1  кв.хол.i   i=1  суб.хол.i

+ W          ) (куб. м);

общ.н.хол.

n               k

W         = W         - (SUM W         + SUM W          +  (84)

гор.доп.    гор.дом.    i=1  кв.гор.i   i=1  суб.гор.i

+ W          ) (куб. м),

общ.н.гор.

где:

W         -  объем  потребления  холодной воды, определяемый по

хол.дом.

показаниям общедомового прибора учета холодной воды, куб. м;

W         - объем  потребления  горячей  воды, определяемый  по

гор.дом.

показаниям общедомовых приборов учета горячей воды, куб. м;

W         = W          - W          ,         (85)

гор.дом.    под.труб.    цирк.труб.

где:

W          - объем  воды,  определяемый  по показаниям  прибора

под.труб.

учета,  установленного на подающем трубопроводе горячей воды, куб.

м;

W           - объем воды,  определяемый  по показаниям  прибора

цирк.труб.

учета, установленного на циркуляционном трубопроводе горячей воды,

куб. м;

W        , W          -   объемы   потребления   соответственно

кв.хол.i   кв.гор.i

холодной  и  горячей  воды в квартире,  определяемые по квартирным

приборам учета холодной и горячей  воды,  установленным  в  данном

жилом доме, куб. м;

n - количество квартир в доме;

W         , W           -  объемы   потребления  соответственно

суб.хол.i   суб.гор.i

холодной   или   горячей   воды   субабонентом,   определяемые  по

установленным у него приборам учета  соответственно  холодной  или

горячей воды, куб. м;

k - количество субабонентов в доме;

W          , W           -  объемы   холодной,   горячей  воды,

общ.н.хол.   общ.н.гор.

израсходованные на общедомовые нужды.  Определяются по  показаниям

приборов  учета  соответственно  холодной,  горячей воды  в местах

разбора  воды  на   общедомовые  нужды  или   при  их   отсутствии

принимаются равными в размере 5%  от  объемов  воды,  определяемых

по общедомовым  приборам  учета  соответственно  холодной, горячей

воды, куб. м.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 N 831-ПП)

5.3.1. Если W         и/или W         не превышает 5% от объема

хол.доп.        гор.доп.

воды,  определяемого по общедомовым приборам учета  соответственно

холодной и/или горячей воды, то исполнитель начисляет субабонентам

и жильцам дополнительные  платежи  с  учетом  коэффициентов  К   ,

хол

К   , определяемых по следующим формулам:

гор

n               k

К    = W        /(SUM W         + SUM W         );   (86)

хол    хол.доп.  i=1  кв.хол.i   i=1  суб.хол.i

n               k

К    = W        /(SUM W         + SUM W         ).   (87)

гор    гор.доп.  i=1  кв.гор.i   i=1  суб.гор.i

5.3.2. Если W         и/или W          превышает 5%   от объема

хол.доп.        гор.доп.

воды, определяемого по общедомовым  приборам  учета соответственно

холодной, горячей  воды,  то  исполнитель начисляет субабонентам и

жильцам дополнительные платежи с учетом коэффициентов К   ,  К   ,

хол    гор

определяемых по следующим формулам:

n               k

К    = 0,05W        /(SUM W         + SUM W         );  (88)

хол        дом.хол.  i=1  кв.хол.i   i=1  суб.хол.i

n               k

К    = 0,05W        /(SUM W         + SUM W         ).  (89)

гор        дом.гор.  i=1  кв.гор.i   i=1  суб.гор.i

При этом холодная и/или горячая вода в  объемах  соответственно

(W         - 0,05W        )    или   (W          -  0,05W        )

хол.доп.        дом.хол.             гор.доп.          дом.гор.

оплачивается за счет собственных средств исполнителя (относится на

внереализационные расходы).

Примечание. При  отсутствии  данных  о   потреблении   воды   в

некоторых  квартирах  или нежилых  помещениях  определение величин

SUM W  , SUM W   , используемых  в формулах, следует производить с

кв       суб

применением   данных  о  потреблении  воды  (в  этих  квартирах  и

помещениях) за предыдущие расчетные периоды.

### Таблица 1

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ,

ВЛАДЕЛЬЦЕВ И СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

(в ред. постановления Правительства Москвы

от 13.09.2011 N 422-ПП)

| N п/п | Наименование потребителей | Единица измерения | Норма водо- потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общежитие без душевых | л/чел. сут. | 115 |
| 2 | Предприятия общественного питания: |  |  |
|  | - приготовление пищи, потребляемой на предприятии, и полуфабрикатов, мытье продуктов и посуды | л/1 блюдо | 30 |
|  | - приготовление пищи, продаваемой на дом | л/1 блюдо | 19 |
|  | - ларьки "Пиво-воды", сатураторные тележки, автоматы по продаже воды со шприцами | л/1 уст. сут. | 2850 |
| 3 | Холодильные установки при температуре водопроводной воды +20 град. С и температуре сбрасываемой воды +25 град. С: | куб. м/сут. |  |
|  | - аммиачные ЯК-100 холодопроизводительностью 1000 ккал/ч |  | 60 |
|  | - фреоновые АК-2 холодопроизводительностью 4000 ккал/ч |  | 24 |
|  | - фреоновые АК-4, 5-1-2 холодопроизводительностью 4200 ккал/ч |  | 18 |
|  | - фреоновые АК-6-1-2 холодопроизводительностью 6000 ккал/ч |  | 18 |
|  | - фреоновые ИФ-49 холодопроизводительностью 3000 ккал/ч |  | 18 |
|  | - ХМ-6 холодопроизводительностью 6000 ккал/ч |  | 46 |
|  | - МКВ 4-1-2 холодопроизводительностью 4600 ккал/ч |  | 24 |
|  | - 1МКВ 6-1-2 холодопроизводительностью 6000 ккал/ч |  | 24 |
|  | - МКВ 9-1-2 холодопроизводительностью 9000 ккал/ч |  | 40 |
| 4 | Плавательные бассейны: |  |  |
|  | - наполнение бассейна | % объема бассейна | 18 |
|  | - для зрителей | л/1 место в сутки | 5 |
|  | - для спортсменов (с учетом приема душа) | л/чел. сут. | 190 |
| 5 | Прачечные механизированные | л/кг сухого белья | 75 |
| 6 | Бани: |  |  |
|  | - мытье в мыльной с тазами на скамьях с обливанием в душе | 1 чел. сут. | 340 |
|  | - мытье в мыльной с тазами на скамьях с приемом оздоровительных процедур | -"- | 550 |
|  | - душевая кабина | -"- | 830 |
|  | - ванная кабина | -"- | 1020 |
|  | - умывальник у оператора-мозолиста | л/1 смесит. в сутки | 28 |
| 7 | Душевые в бытовых помещениях предприятий, клубах, домах культуры, театрах, предприятиях общественного питания | л/1 сетка в час | 950 |
| 8 | Аптеки с приготовлением лекарств | л/раб. сут. | 870 |
| 9 | Клубы | л/1 место в сутки | 19 |
| 10 | Кинотеатры | л/1 место в сутки | 7 |
| 11 | Мастерские: | л/кран в час |  |
|  | - красильные |  | 470 |
|  | - слесарные, переплетные, ремонт обуви |  | 140 |
|  | - фото, лаборатории |  | 115 |
| 12 | Вентиляционные установки с калориферами при перепаде температур в наружной теплосети: 130-70 град. С 150-70 град. С | куб. м/1 Гкал в час расчетной тепловой нагрузки на 1 наполнен. | 12 10 |
| 13 | Гаражи: - на 1 легковой автомобиль - на 1 грузовой автомобиль | л/1 автомобиль в сутки | 570 850 |
| 14 | Поливочный кран | л/ч 1 точка | 2700 |
| 15 | Водоразборные точки у технологического оборудования или мойки в кафетериях при магазинах, булочных-кондитерских, в столовых, кафе, чайных, кондитерских магазинах | л/ч 1 водо- разборная точка | 950 |
| 16 | Унитаз со смывным бачком (предприятия общественного питания и т.п.) | л/ч 1 точка | 160 |
| 17 | Краны умывальника общего пользования (предприятия общественного питания, клубы) | л/ч 1 точка | 380 |
| 18 | Унитазы общественных туалетов | л/сут. 1 точка | 1900 |
| 19 | Мытье полов в административных и общественных зданиях | л/кв. м на 1 уборку | 2,4 |
| 20 | Лабораторная мойка со смесителем | л/ч на 1 точку | 340 |
| 21 | Продовольственные магазины | 1 раб. место | 760 |
| 22 | Парикмахерские | 1 раб. место | 230 |
| 23 | Административные здания и помещения (конторы, управления, тресты и т.д.) | 1 раб. в сутки | 28 |
| 24 | Школы-интернаты (в норму расхода на 1 учащегося в интернате включен расход воды в столовой и прачечной) | На 1 про- живающего | 380 |
| 25 | Общественные здания - обслуживающий персонал | На 1 чел. в смену | 47 |
| 26 | Посудомоечная машина | 1 аппарат за час | 2050 |
| 27 | Детские сады-ясли: |  |  |
|  | - с дневным пребыванием детей | 1 ребенок | 140 |
|  | - с круглосуточным пребыванием детей | -"- | 190 |
| 28 | Питьевой фонтанчик | 1 установка в час | 137 |
| 29 | Учебные заведения | 1 учащийся и преподав. в смену | 38 |
| 30 | Поликлиники, амбулатории | 1 больной | 28 |
| 31 | Содержание прилегающих к общественным зданиям территорий | 1 кв. м в сутки | 8 |
| 32 | Мытье панелей, витрин, окон и пр. | 1 кв. м в сутки | 2 |

Примечания:

1. Административные здания работают не менее 235 дней в году.

2. Общественные здания работают не менее 350 дней в году.

3. Для общественных зданий (магазинов, парикмахерских, приемных пунктов прачечных, гаражей, отделений милиции, предприятий общественного питания, библиотек, поликлиник, сберегательных касс, детских учреждений, аптек, ателье и пр.) необходимо дополнительно рассчитывать расход воды на обслуживающий персонал, мытье полов, на нужды технологического оборудования, содержания прилегающих территорий.

4. Нормы расхода воды в административных зданиях не включают расход воды на мытье полов.

5. По всем видам потребителей дополнительно следует учитывать воду, расходуемую на мытье панелей, витрин, окон и пр.

6. Расходы воды на технологическое оборудование лечебных учреждений принимаются в соответствии с паспортными данными.

7. Норма расхода воды на 1 ребенка в детских садах и яслях включает расход воды на пользование душем и столовую.

### Таблица 2

СООТНОШЕНИЕ НОРМЫ РАСХОДА ХОЛОДНОЙ

ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ОБЩЕЙ НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

(В СООТВЕТСТВИИ СО СНИП 2.04.01-85*)

┌───────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────┐

│Водопотребители        │Измеритель   │Соотношение нормы расхода     │

│                       │             │воды и общей нормы            │

│                       │             │водопотребления               │

│                       │             ├───────────────┬──────────────┤

│                       │             │холодной воды  │горячей воды  │

│                       │             │         х     │         г    │

│                       │             │("ламбда" )    │("ламбда" )   │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│           1           │      2      │       3       │      4       │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│1. Общежития:          │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- с общими душевыми    │             │     0,41      │     0,59     │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- с душем при всех     │             │     0,45      │     0,55     │

│  жилых комнатах       │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- с общими кухнями     │             │     0,43      │     0,57     │

│  и блоками душевых    │             │               │              │

│  на этажах при жилых  │             │               │              │

│  комнатах в каждой    │             │               │              │

│  секции здания        │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│2. Гостиницы,          │             │     0,42      │     0,58     │

│пансионаты и мотели с  │             │               │              │

│общими ваннами и душем │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│3. Гостиницы и         │             │     0,39      │     0,61     │

│пансионаты с душем во  │             │               │              │

│всех отдельных номерах │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│4. Гостиницы с ваннами │             │               │              │

│в отдельных номерах, % │             │               │              │

│от общего числа        │             │               │              │

│номеров:               │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- до 25                │             │     0,5       │     0,5      │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- 75                   │             │     0,4       │     0,6      │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- 100                  │             │     0,4       │     0,6      │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│5. Больницы:           │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- с общими ваннами     │1 койка      │     0,35      │     0,65     │

│  и душевыми           │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- с санитарными узлами,│То же        │     0,55      │     0,45     │

│  приближенными        │             │               │              │

│  к палатам            │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- инфекционные         │     -"-     │     0,54      │     0,46     │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│6. Санатории и дома    │             │               │              │

│отдыха:                │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- с ваннами при всех   │     -"-     │     0,4       │     0,6      │

│  жилых комнатах       │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- с душем при всех     │     -"-     │     0,5       │     0,5      │

│  жилых комнатах       │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│7. Детские ясли-сады:  │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- с дневным пребыванием│             │               │              │

│  детей:               │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│  со столовыми,        │1 ребенок    │     0,47      │     0,53     │

│  работающими на       │             │               │              │

│  полуфабрикатах       │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│  со столовыми,        │То же        │     0,67      │     0,33     │

│  работающими на сырье,│             │               │              │

│  и прачечными,        │             │               │              │

│  оборудованными       │             │               │              │

│  автоматическими      │             │               │              │

│  стиральными машинами │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- с круглосуточным     │             │               │              │

│  пребыванием детей:   │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│  со столовыми,        │     -"-     │     0,45      │     0,55     │

│  работающими на       │             │               │              │

│  полуфабрикатах       │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│  со столовыми,        │     -"-     │     0,69      │     0,31     │

│  работающими на сырье,│             │               │              │

│  и прачечными,        │             │               │              │

│  оборудованными       │             │               │              │

│  автоматическими      │             │               │              │

│  стиральными машинами │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│8. Пионерские лагеря (в│             │               │              │

│т.ч. круглогодичного   │             │               │              │

│действия):             │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- со столовыми,        │1 место      │     0,69      │     0,31     │

│  работающими на сырье,│             │               │              │

│  прачечными,          │             │               │              │

│  оборудованными       │             │               │              │

│  автоматическими      │             │               │              │

│  стиральными машинами │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- со столовыми,        │То же        │     0,45      │     0,55     │

│  работающими на       │             │               │              │

│  полуфабрикатах,      │             │               │              │

│  и стиркой белья      │             │               │              │

│  в централизованных   │             │               │              │

│  прачечных            │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│9. Прачечные:          │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- механизированные     │1 кг сухого  │     0,67      │     0,33     │

│                       │белья        │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- немеханизированные   │То же        │     0,62      │     0,38     │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│10. Административные   │1 работающий │     0,58      │     0,42     │

│здания                 │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│11. Учебные заведения  │1 учащийся   │     0,65      │     0,35     │

│(в т.ч. высшие         │и 1          │               │              │

│и средние специальные) │преподаватель│               │              │

│с душевыми при         │в смену      │               │              │

│гимнастических залах и │             │               │              │

│буфетами, реализующими │             │               │              │

│готовую продукцию      │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│12. Лаборатории высших │1 прибор     │     0,5       │     0,5      │

│и средних специальных  │в смену      │               │              │

│учебных заведений      │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│13. Общеобразовательные│1 учащийся   │     0,70      │     0,30     │

│школы с душевыми при   │и 1          │               │              │

│гимнастических залах и │преподаватель│               │              │

│столовыми, работающими │в смену      │               │              │

│на полуфабрикатах      │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│То же с продленным днем│То же        │     0,72      │     0,28     │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│14. Профессионально-   │1 учащийся   │     0,60      │     0,40     │

│технические училища    │и 1          │               │              │

│с душевыми при         │преподаватель│               │              │

│гимнастических залах и │в смену      │               │              │

│столовыми, работающими │             │               │              │

│на полуфабрикатах      │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│15. Школы-интернаты    │             │               │              │

│с помещениями:         │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- учебными (с душевыми │То же        │     0,70      │     0,30     │

│  при гимнастических   │             │               │              │

│  залах)               │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- спальными            │1 место      │     0,57      │     0,43     │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│16. Научно-            │             │               │              │

│исследовательские      │             │               │              │

│институты              │             │               │              │

│и лаборатории:         │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- химического профиля  │1 работающий │     0,87      │     0,13     │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- биологического       │То же        │     0,82      │     0,18     │

│  профиля              │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- физического профиля  │     -"-     │     0,88      │     0,12     │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- естественных наук    │     -"-     │     0,58      │     0,42     │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│17. Аптеки:            │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- торговый зал         │1 работающий │     0,58      │     0,42     │

│  и подсобные помещения│             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- лаборатория          │     -"-     │     0,82      │     0,18     │

│  приготовления        │             │               │              │

│  лекарств             │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│18. Предприятия        │             │               │              │

│общественного питания: │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│Для приготовления пищи:│             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- реализуемой          │1 условное   │     0,21      │     0,79     │

│  в обеденном зале     │блюдо        │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- продаваемой на дом   │То же        │     0,20      │     0,80     │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│Выпускающие            │             │               │              │

│полуфабрикаты:         │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- мясные               │1 т          │     0,54      │     0,46     │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- рыбные               │То же        │     0,89      │     0,11     │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- овощные              │     -"-     │     0,82      │     0,18     │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- кулинарные           │     -"-     │     0,84      │     0,16     │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│19. Магазины:          │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- продовольственные    │1 работ.     │     0,74      │     0,26     │

│                       │в смену      │               │              │

│                       │(20 кв. м    │               │              │

│                       │торгового    │               │              │

│                       │зала)        │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- промтоварные         │1 работающий │     0,58      │     0,42     │

│                       │в смену      │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│20. Парикмахерские     │1 раб. место │     0,41      │     0,59     │

│                       │в смену      │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│21. Кинотеатры         │1 место      │     0,62      │     0,38     │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│22. Клубы              │То же        │     0,7       │     0,3      │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│23. Театры:            │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- для зрителей         │     -"-     │     0,5       │     0,5      │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- для артистов         │1 артист     │     0,38      │     0,62     │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│24. Стадионы           │             │               │              │

│и спортзалы:           │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- для зрителей         │1 место      │     0,67      │     0,33     │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- для спортсменов      │1 спортсмен  │     0,4       │     0,6      │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│25. Плавательные       │             │               │              │

│бассейны:              │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- пополнение бассейна  │% вместимости│     1,0       │      -       │

│                       │бассейна     │               │              │

│                       │в сутки      │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- для зрителей         │1 место      │     0,67      │     0,33     │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- для спортсменов      │1 спортсмен  │     0,4       │     0,6      │

│  (с учетом приема     │(1 физкуль-  │               │              │

│  душа)                │турник)      │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│26. Бани:              │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- для мытья в мыльной  │1 посетитель │     0,33      │     0,67     │

│  с тазами на скамьях  │             │               │              │

│  и ополаскиванием     │             │               │              │

│  в душе               │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- то же с приемом      │То же        │     0,35      │     0,65     │

│  оздоровительных      │             │               │              │

│  процедур             │             │               │              │

│  и ополаскиванием     │             │               │              │

│  в душе:              │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- душевая кабина       │1 посетитель │     0,33      │     0,67     │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- ванная кабина        │То же        │     0,33      │     0,67     │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│27. Душевые в бытовых  │1 душевая    │     0,46      │     0,54     │

│помещениях предприятий │сетка в смену│               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│28. Работающие в цехах │1 чел.       │     0,47      │     0,53     │

│с тепловыделениями св. │в смену      │               │              │

│84 кДж на 1 куб. м/ч   │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│29. Работающие         │То же        │     0,56      │     0,44     │

│в остальных цехах      │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│30. Расход воды        │             │     1,0       │      -       │

│на поливку:            │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- травяного покрова    │1 кв. м      │     1,0       │      -       │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- футбольного поля     │То же        │     1,0       │      -       │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- остальных спортивных │     -"-     │     1,0       │      -       │

│  сооружений           │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- усовершенствованных  │     -"-     │     1,0       │      -       │

│  покрытий, тротуаров, │             │               │              │

│  площадей, заводских  │             │               │              │

│  проездов             │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- зеленых насаждений,  │     -"-     │     1,0       │      -       │

│  газонов и цветников  │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│31. Заливка поверхности│     -"-     │     1,0       │      -       │

│катка                  │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│32. Мойка со смесителем│     -"-     │     0,5       │     0,5      │

└───────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────┘

### Таблица 3

┌───────────────┬──────┬──────┬─────────┬───────────┬──────────────────────────┬─────────────┐

│Водопотребитель│Норма │Кол-во│Время    │Коэффициент│Ср. сут. расход           │Ср. сут.     │

│               │общая │(N )  │работы   │("ламбда" )│потребления воды,         │расход сброса│

│               │(q )  │  i   │(t )     │         i │куб. м/сут.,              │сточн. вод,  │

│               │  i   │      │  i      │           │Q  = (q N t "ламбда" )/365│куб. м/сут.  │

│               │      │      │         │           │ i     i i i        i     │             │

├───────────────┴──────┴──────┴─────────┴───────────┴──────────────────────────┴─────────────┤

│Холодная вода                                                                               │

├───────────────┬──────┬──────┬─────────┬───────────┬──────────────────────────┬─────────────┤

│Рабочая сетка  │0,23  │  30  │   360   │   0,41    │           2,79           │    2,79     │

├───────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────────────────┼─────────────┤

│Работающие     │0,047 │  47  │   360   │   0,56    │           1,22           │    1,22     │

├───────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────────────────┼─────────────┤

│Душевая сетка  │0,95  │   1  │0,5 x 360│   0,46    │           0,22           │    0,22     │

├───────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────────────────┼─────────────┤

│Мытье пола     │0,0024│ 450  │   360   │   0,5     │           0,53           │    0,53     │

├───────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────────────────┼─────────────┤

│Мытье окон     │0,002 │  88  │     2   │   0,5     │           0,0005         │    0,0005   │

├───────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────────────────┼─────────────┤

│Итого          │      │      │         │           │           4,76           │    4,76     │

├───────────────┴──────┴──────┴─────────┴───────────┴──────────────────────────┴─────────────┤

│Горячая вода                                                                                │

├───────────────┬──────┬──────┬─────────┬───────────┬──────────────────────────┬─────────────┤

│Рабочая сетка  │0,23  │  30  │   360   │   0,59    │           4,01           │    4,01     │

├───────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────────────────┼─────────────┤

│Работающие     │0,047 │  47  │   360   │   0,44    │           0,96           │    0,96     │

├───────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────────────────┼─────────────┤

│Душевая сетка  │0,95  │   1  │0,5 x 360│   0,54    │           0,26           │    0,26     │

├───────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────────────────┼─────────────┤

│Мытье пола     │0,0024│ 450  │   360   │   0,5     │           0,53           │    0,53     │

├───────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────────────────┼─────────────┤

│Мытье окон     │0,002 │  88  │     2   │   0,5     │           0,0005         │    0,0005   │

├───────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────────────────┼─────────────┤

│Итого          │      │      │         │           │           5,76           │    5,76     │

└───────────────┴──────┴──────┴─────────┴───────────┴──────────────────────────┴─────────────┘

# Приложение 3

к постановлению Правительства

Москвы

от 10 февраля 2004 г. N 77-ПП

ПОРЯДОК

ОТБОРА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВЛЕННЫХ В ЖИЛЫХ ДОМАХ ГОРОДА МОСКВЫ ПРИБОРОВ УЧЕТА

ХОЛОДНОЙ, ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы

от 28.08.2007 N 750-ПП.